## Slide 1
Bobinas de Helmholtz
Mecânica e Campo Eletromagnético - 2020/21
Relatório Laboratorial Nº2 - Trabalho 2.1
Grupo G79 - PL1
João Pedro Nunes Vieira - 50458
Diogo Ferreira Gonçalves - 98368
Guilherme Mendonça Claro - 98432
Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

## Slide 2
Motivação
Estudar as características Físicas de Campos Magnéticos (CM) para aprofundar matéria lecionada no decorrer da Unidade Curricular (UC):
Calibrar uma sonda de efeito de Hall.
Estabelecer: Configuração de Helmholtz (CH) entre duas bobinas e medir o respetivo CM.
Verificar o princípio da sobreposição.
Estimar o número de espiras de uma das Bobinas em CH.

## Slide 3
Resumo
Procedimento experimental dividido em duas partes A e B:
Parte A: Solenoide Padrão e Sonda de Efeito de Hall.
Parte B: Bobinas de Helmzholtz e características do Campo Magnético.
Observou-se:
Campo magnético é máximo no centro das bobinas: inversamente proporcional à distância ao centro.
Principio de Sobreposição, através da acoplação bobinas em série.

## Slide 4
Introdução Teórica
Características:
3467 ± 60 espiras/m
Dimensões finitas
Para calcular o Campo Magnético associado:
onde,
Figura 1 – Solenoide Padrão

## Slide 5
Introdução Teórica
Características:
Produzem um campo eletromagnético quase uniforme.
Bobinas idênticas.
Para calcular o Campo Magnético associado:
Utilidades: Cancelar campos magnéticos externos.
Figura 2 – Bobinas em Configuração Helmhotlz
Figura 3 – Esquema representativo do posicionamento das bobinas

## Slide 6
Material Utilizado
Fonte de Alimentação de 15V
Amperímetro
Reóstato 320 Ω
Simbologia:
15V
Simbologia:
Simbologia:

## Slide 7
Material Utilizado
Sonda de Hall
Resistência de 10W
Simbologia:
Simbologia:

## Slide 8
Material Utilizado
Solenoide - Padrão
Duas bobinas - Configuração de Helmholtz
Simbologia:
Simbologia:

## Slide 9
Figura 4 – Circuito da Parte A: Solenoide Padrão e Sonda de Efeito Hall
Parte A
Calibração da Sonda de Hall
Anular a tensão residual no potenciómetro.
Usando a Sonda de Hall e aumentando o valor da corrente elétrica, registar os valores apresentados no voltímetro e obter o campo magnético do solenoide e respetiva representação gráfica.
Calcular a constante de calibração (Cc).

## Slide 10
Duas bobinas numa disposição simétrica de acordo com a configuração de Helmholtz:
Figura 5 – Bobinas em disposição de acordo com a configuração de Helmholtz
Figura 6 - Circuito (aberto) real utilizado na experiência.
Parte B
Boninas de Helmholtz
Nota: Esta disposição deve-se manter no decorrer da experiência e a intensidade deve ser igual a 0.5 A

## Slide 11
Análise de Resultado
Constante de proporcionalidade:
Aplicando o método dos mínimos quadrados temos que a incerteza é:

## Slide 12
Principio de Sobreposição
Chart: CM - Bobina 2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Bobina 1 | 0 | 2.0808e-05 | 7.0228e-05 | 0.00014566 | 0.00026011 | 0.00041617 | 0.00061645 | 0.00089476 | 0.0011783 | 0.0012667 | 0.0011601 | 0.00081153 | 0.00055142 | 0.00038235 | 0.00022109 | 0.00012485 | 4.6819e-05 | 5.2021e-06 | 2.6011e-06
Bobina 2 | 0 | 1.5606e-05 | 3.1213e-05 | 5.7223e-05 | 9.1037e-05 | 0.00014306 | 0.00020808 | 0.00031473 | 0.0004838 | 0.00069188 | 0.00097019 | 0.0012719 | 0.0014644 | 0.0014098 | 0.0011575 | 0.00084274 | 0.00058264 | 0.00040056 | 0.00026531
Chart: CM - Bobinas em Série - Soma e Verificação de Igualdade
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Bobinas em Série | 0 | 7.0228e-05 | 0.00017687 | 0.00034074 | 0.00054362 | 0.00089996 | 0.0012381 | 0.0013812 | 0.0014826 | 0.0014254 | 0.0014124 | 0.0014592 | 0.0014488 | 0.0013057 | 0.0013161 | 0.0010144 | 0.00067107 | 0.00044218 | 0.0002523 | 0.00012225
Bobina 2 | 0 | 1.5606e-05 | 3.1213e-05 | 5.7223e-05 | 9.1037e-05 | 0.00014306 | 0.00020808 | 0.00031473 | 0.0004838 | 0.00069188 | 0.00097019 | 0.0012719 | 0.0014644 | 0.0014098 | 0.0011575 | 0.00084274 | 0.00058264 | 0.00040056 | 0.00026531
Bobina 1 | 0 | 2.0808e-05 | 7.0228e-05 | 0.00014566 | 0.00026011 | 0.00041617 | 0.00061645 | 0.00089476 | 0.0011783 | 0.0012667 | 0.0011601 | 0.00081153 | 0.00055142 | 0.00038235 | 0.00022109 | 0.00012485 | 4.6819e-05 | 5.2021e-06 | 2.6011e-06
Representação gráfica da variação do campo magnético

## Slide 13
Estimativa do número de espiras existentes em uma das bobina em configuração Helmholtz
Número de espiras de uma bobina
2N

## Slide 14
Conclusão:
Chart: CM - Bobinas em Série - Soma e Verificação de Igualdade
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Bobinas em Série | 0 | 7.0228e-05 | 0.00017687 | 0.00034074 | 0.00054362 | 0.00089996 | 0.0012381 | 0.0013812 | 0.0014826 | 0.0014254 | 0.0014124 | 0.0014592 | 0.0014488 | 0.0013057 | 0.0013161 | 0.0010144 | 0.00067107 | 0.00044218 | 0.0002523 | 0.00012225
Bobina 2 | 0 | 1.5606e-05 | 3.1213e-05 | 5.7223e-05 | 9.1037e-05 | 0.00014306 | 0.00020808 | 0.00031473 | 0.0004838 | 0.00069188 | 0.00097019 | 0.0012719 | 0.0014644 | 0.0014098 | 0.0011575 | 0.00084274 | 0.00058264 | 0.00040056 | 0.00026531
Bobina 1 | 0 | 2.0808e-05 | 7.0228e-05 | 0.00014566 | 0.00026011 | 0.00041617 | 0.00061645 | 0.00089476 | 0.0011783 | 0.0012667 | 0.0011601 | 0.00081153 | 0.00055142 | 0.00038235 | 0.00022109 | 0.00012485 | 4.6819e-05 | 5.2021e-06 | 2.6011e-06
Imprevistos que alteraram o os resultados obtidos:
Falta de um suporte na sonda
Movimentos bruscos que alteram o valor do voltímetro

## Slide 15
Bibliografia
Guião Trabalho 2.1.: Bobinas de Helmholtz. Departamento de Física, MCE, Universidade de Aveiro, 2020/21
Guia de trabalhos práticos: Eletromagnetismo. Departamento de Física, Universidade de Aveiro, 2020/21
Website: www.klipartz.com, imagens PNG ilustrativas, acedido a 14/01/2021
Website: www.flaticon.com, imagens PNG ilustrativas, acedido a 14/01/2021